建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏省检察院2#楼餐厅、员工宿舍 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 4230 | 建 筑 层 数 | 3+1局部地下 | 建筑总高度 | 13.8M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏省检察院2#楼餐厅、员工宿舍 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、强制性标准方面 1、 左侧结构单元按二级抗震等级设计，角柱KZ1箍筋未全高加密，不符合GB50011-2008-6.3.9.4条规定； 2、 左侧结构单元框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2008-6.1.5条规定； 3、 屋面板未设置温度收缩钢筋，不符合GB50010-2002-10.1.9条规定； 4、 计算书： 1）右侧结构单元柱配筋计算原则也宜为双偏压（抗震地区）； 2）右侧结构单元楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）单桩估算承载力特征值3700KN小于设计要求（3800KN），请核查； 5）缺布桩（桩顶反力）、基础梁、地下室外墙及底板、大跨度梁的挠度和裂缝宽度等计算成果； 二、设计深度方面 1、 应交待抗浮设计标高、桩端进入持力层示意图（因持力层起伏较大，应以最低点处起算入土深度）、柱筋伸入承台内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）； 2、 经抽查，部分构件钢筋配置量小于计算量，如：底层KZ1核芯区箍筋，KZ6箍筋、A/11轴KZ7一侧纵筋，请设计全面核查； 3、 梯柱配筋宜适当加强，梯段板宜双层配筋，梯梁箍筋宜加密； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏省检察院2#楼餐厅、员工宿舍 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏省检察院2#楼餐厅、员工宿舍 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 无 二、强制性条文方面: 1、食堂接待大厅及变电所缺应急照明；食堂出入口未设《安全出口》灯，不符合GB50016-2006第11.3.1. 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、未表示无障碍住房卧室的插座、开关、电话的安装高度及居室和卫生间未设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.12.8条有关规定。 3、屋顶新风机旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 4、屋顶避雷带1轴—C-L轴; B轴—8-12轴引下线间距超过25米,不符合GB50057-94第3.4.7条规定。 四、设计深度方面: 1、卫生间应设置LEB且电源插座PE线应与LEB等电位连接。 2、T接的两组ATSE应由各自的断路器实施短路保护。 3、厨房操作间如果以天然气为燃料，应设可燃气报警装置。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 4 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 1 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏省检察院2#楼餐厅、员工宿舍 |
| --- | --- |
| 地源热泵系统（未设计完成） 节能设计部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）其它 无 其它部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）、其它及系统的安全可靠性 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |