建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼裙房 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2062 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 9.9M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼裙房 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、强制性标准方面 1、微、弱腐蚀性环境场地的管桩，应选用AB、B、C型管桩，见DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 2、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、框柱与框梁（墙）中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合JGJ3-2002--6.1.3条规定； 5、 计算书： 1）抗震设防区的管桩未进行竖向和水平承载力验算，不符合DGJ32/J109-2010-3.1.4条规定； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 二、设计深度方面 1、未提供勘察报告； 2、经抽查，三桩承台配筋量小于计算量，-0.1m标高以下各柱箍筋配置量小于计算量，请全面核查； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼裙房 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园4#住宅楼裙房 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、一层配电间和女厕所贴邻，不符合GB50053-94第2.0.1.七条规定。 四、设计深度方面: 1、强弱电进户处应设置电缆井。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园消防总图 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）未表示埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距，详见GB50054-95的表5.6.32；未表示综合布线电缆与电力电缆的净距，详见GB50343-2004的5.3.3条和GB/T50311-2000的11.0.2条规定。 2）未表示电缆与建筑物平行敷设时及电缆引入建筑物时要求，详见GB50054-95的5.6.33条规定。 3）多根电缆并列敷设时中间接头的位置未表示应互相错开，且净距不应小于0.5m，详见GB50054-95的5.6.37条规定。 4）未表示电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物地段、应装设明显的方位标志，未表示直线段增设标桩及标桩露出地面的高度，详见GB50054-95的5.6.40条规定。 四、设计深度 1、本工程是采用铠装电缆，没有必要全程穿管埋地敷设。只有在规范GB50054-95的5.6.31条情况下才需穿管保护。且未表示管线长时中间加装接线盒。 2、电缆直接埋地敷设时，沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过8根，详见GB50054-95的5.6.29条规定。 3、余者均需满足GB50054-95的5.6.29条~5.6.40条规定。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |