建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司探伤房 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 工业 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3180 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 12M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，（并非说明上每二层）垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无总图 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司探伤房 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、强制性标准方面 1、管桩填芯长度不小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 2、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 3、（CT-3、CT-4）承台钢筋锚固长度小于35d，不符合JGJ94-2008-4.2.3.1条规定； 4、角部框柱箍筋未全高加密（按二级计算），不符合GB50011-2010-6.3.9.1条规定； 5、计算书： 1）（管桩）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查； 2）布桩（桩顶反力）及承台计算中，未见考虑基础梁传递的荷载，请核查； 3）与两桩承台短向连接的基础梁宜考虑部分柱底弯矩，请核查； 4）越层柱受到楼层的约束，计算失真，请核查越层柱的配筋；（基础～10.8m层的40/G1轴KZ-11、39/G1轴KZ-12、39/F1和39/E1轴KZ-15、40/F1和40/E1轴KZ-16上下柱配筋应一致，请核查。） 5）缺单桩承载力、承台等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、未提供勘察报告； 2、单桩承载力静载测试宜在施工前进行，以作为设计依据； 3、应交待承台四周及其以上回填土的密实要求等； 4、经抽查三层，H1轴KL-2在39～40轴间非加密区箍筋配置量小于计算量，请设计全面核查； 5、缺楼梯详图； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司探伤房 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司探伤房 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面:无 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |