建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区地下人防 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 1 |
| 建 筑 面 积 | 14950 | 建 筑 层 数 | -1 | 建筑总高度 | -3.6M |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．.与地下车库相连接的通向,住宅部分门,未洼使用甲级防火门窗 GB50067--97. 5.16条 三．强制性标准方面 1．缺残疾人停车车位：地面下的停车场地，应将通行方便、距离路线最短的停车车位安排残疾人使用，残疾人停车车位的数量应根据停车场地大小而定，但不应少于总停车数的2%。残规7.11条及条文解释。 2．二类汽车库宜设消防器材间。 汽车库防火规4。1。9条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．人防战时由人防专业人员审查. |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容（维也纳花园住宅小区 地下室） |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 | 二级 | 结 构 体 系 | 异框-剪 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 筏基 |
| 一、强制性标准方面 1、地基基础设计等级取乙级，不符合GB5007-2002-3.0.1条规定；（高低超过10层连成一体的建筑） 2、基础设计说明中注基底填土垫层或砂石垫层密实系数取0.94，不符合GB50007-2002-6.3.4条规定； 3、地下室顶板采用空心板（上有1.5m覆土、防水等级二级），不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定； 4、计算书： 1）请补充平时工况下的地下室外墙及坡道侧墙由永久荷载效应组合时（荷载分项系数取1.35）的计算； 2）地下室整体计算未考虑各塔楼对相邻地下室的相关构件（包括对塔楼相邻基础的影响），请设计认真核查； 3）缺地下室结构整体计算总信息、筏基板计算信息及冲切抗剪验算、剪力墙约束边缘构件配筋简图、楼梯、汽车坡道结构（含抗浮）等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、塔楼周边宜设置沉降后浇带； 仅按平时功能的地下室结构予以审查，战时功能的结构以人防办审查为准。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区3#地下室 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文： 1 ，无负压供水装置为水泵直接从小区﹙或市政﹚管网上吸水，根据《建 水 规》GB50015---2003第3.2.5条第2款的规定，在吸水管的起始端应设置倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置。 未见 图中设置倒流防止器。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区地下室 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区3#地下室 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、ATSE电源侧未设置隔离电器。 2、变压器型号应确定。 3、请确认1P2、2P2、3P2进线柜中电房照明断路器开断容量满足要求。 4、各电容补偿柜接线应同时考虑三相及单相负荷补偿。 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区地下室 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、密闭通道内及防护门以外的部分污水泵旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 2、消防水池水位信号应传送至消防控制室。 3、战时汽车出口关闭后，口部防毒通道方可以安装人员《安全出口》标志灯。 4、电站机房应设置MEB,联络信号箱位置不明。 5、战时插座箱主开关因为4P. 6、排污泵配电箱应设防人身电击的RCD装置。 7、战时通信应采用不间断电源。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区地下室 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |