建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 临港星城 农贸市场（敞开式） |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1440 | 建 筑 层 数 | 1 | 建筑总高度 | 11M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 骆志聪 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市临港星城 农贸市场 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  | 结 构 体 系 | 刚 架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独 基 |
| 一、强制性标准方面 1、基底回填土的密实系数取0.95，不符合GB50007-2002-6.3.4条规定； 2、房屋柱距超过5个，房屋两端布置下柱支撑，不符合GB50011-2010-9.2.15条规定；（应在结构单元中部布置下柱支撑） 3、计算书： 1）刚架平均高度超过9m，超出《门刚》规程适用范围，应按《普钢》和《抗规》设计规范的要求控制各参数，请重新计算； 2）钢柱和钢梁翼缘板宽厚比不满足GB50011-2010-9.2.14和8.3.2条规定； 3）场地土层分布很不均匀，土层坡度很大，请核查地基不均匀沉降； 二、设计深度方面 1、未见外围护墙设计，请确认； |
| 设 计 人 | 程宁 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 向庆华 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 戚支全 | 执业证章号 | 102205-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |